Gmina Stary Lubotyń

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na realizację zadania pn.:

##### Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu

##### w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

##### Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Stary Lubotyń, dnia 2020-11-17

ZATWIERDZAM:

WÓJT GMINY STARY LUBOTYŃ

mgr Ireneusz Gumkowski

##### Zamawiający

Gmina Stary Lubotyń

07 – 303 Stary Lubotyń 42

tel. 29-644-64-22, fax. 29-644-64-25

e-mail: gmina@lubotyn.pl  www.lubotyn.pl godziny pracy: 730 – 1530

- Tryb udzielenia zamówienia

- Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126)

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2453).

###### Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na realizacji zadania pod nazwą:  „Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Adres realizacji obiektu budowlanego: działka nr 156/1 położona na terenie miejscowości Podbiele, gmina Stary Lubotyń

Zamówienie należy wykonać w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wykorzystując Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Zakres zamówienia obejmuje:

- etap projektowania z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji,

- wykonanie projektów technicznych,

- uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych,

- etap wykonawstwa na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzji.

- wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach i programie funkcjonalno-użytkowym,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach),

- uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu odpowiednich parametrów jakościowych wody do eksploatacji,

- dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów,

- usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - 48 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub 
   niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie 
   usuwania awarii – 6 godzin.

- zapewnienie nadzoru procesowego Wykonawcy na okres 1 roku od podpisania bezusterkowego   protokołu odbioru robót.

  - Dokumentacja projektowa z zakresem:

- mapy do celów projektowych,

- decyzje środowiskowe (o ile będą konieczne) i pozwolenia wodno-prawne,

- inne dokumentacje wynikające z przepisów, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę 
lub skutecznego zgłoszenia,

- projekty budowlane (5 egz.);

- uzyskanie pozwoleń na budowę lub skutecznych zgłoszeń,

- projekty wykonawcze na wszystkie branże (po 3 egz.);

- inne dokumenty (nieznane na dzień ogłaszania przetargu), które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania

- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż (2 egz.);

- kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na dysku CD (2 szt.)

  - Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące opracowania dokumentacji

    - opracowanie projektu budowlanego - szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) oraz  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609) - w 5 egzemplarzach,

    - opracowanie projektów wykonawczych - powinny obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie lub ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze powinny być sporządzone dla wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej, które znajdują się w obszarze przedmiotowej inwestycji;

    - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) powinny:

- być wykonane zgodnie z 3 rozdziałem rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- być wykonane dla danej dokumentacji i uwzględniać pełny zakres projektów wykonawczych,

- zawierać szczegółowe wymagania od wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu, transportu zewnętrznego i technologicznego w ramach placu budowy, sposobu wykonania robót, kontroli jakości zrealizowanych robót, sposobu obmiaru robót do ich odbioru i rozliczenia, metod i zasad odbioru robót wykonanych itd.;

    - opracowanie przedmiarów robót - dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją. Przedmiar powinien zawierać wszystkie szczegółowe wyliczenia, a także powinien być powiązany ze STWiORB poprzez podanie dla każdej pozycji przedmiaru numeru specyfikacji;

    - opracowanie kosztorysów inwestorskich – wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

    - informacje z rejestru gruntów o stanie władania działkami w granicach opracowania oraz działkami sąsiadującymi z inwestycją,

    - dokonanie uzgodnień oraz uzyskanie zgody na zajęcie  terenu od administratorów obiektów  i urządzeń oraz właścicieli działek,

    - przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeżeli dotyczy). Wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń;

    - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany;

    - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126  z poz.. zm.),

    - wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy istniejących obiektów, w zakresie potrzebnym do wykonania projektów budowlanych i wielobranżowych projektów wykonawczych - w 
2 egzemplarzach;

    - sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego – pozwolenia na budowę;

    - uzgodnienie z Zamawiającym i zatwierdzenie przez niego przyjętych przez wykonawcę rozwiązań technicznych,

    - uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, warunków, uzgodnień, opinii  i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona z Zamawiającym protokolarnych uzgodnień w zakresie projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy,

    - Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy Stary Lubotyń – w celu związanym z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienie  o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej;

    - zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca;

    - Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego  o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych,

    - złożony przez Wykonawcę projekt (zakres i forma) musi spełniać wszelkie formalne i faktyczne wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych;

    - dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie,  zgodnie z art.20 ust.4 Prawa budowalnego;

    - pełnienie nadzoru autorskiego;

    - wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją 
projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę;

    - dostawa oraz montaż urządzeń i instalacji,

    - obsługa geodezyjna,

    - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem),

    - przeprowadzenie szkolenia obsługi stacji uzdatniania wody,

    - dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami  szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji stacji uzdatniania wody;

    - wykonanie instrukcji eksploatacji stacji uzdatniania wody;

    - wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  –  2  egz.  (wraz  z  wersją  elektroniczną  na dysku CD 2 szt.);

    - wykonanie oznakowania obiektów i instalacji,

    - inne,  wynikające  z  warunków,  zezwoleń,  decyzji,  wydanych  w  związku  z  realizacją   
   inwestycji,  spełnienie wymaganych wartości wskaźników jakościowych parametrów wody,

    - bezpłatne serwisowanie urządzeń i instalacji do końca okresu gwarancji,

    - wykonywanie  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  bezpłatnych  przeglądów  gwarancyjnych   
wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych

  - Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Programu Funkcjonalno– Użytkowego (nazywanego dalej PFU) stanowiącego załącznik do SIWZ. PFU obejmuje opis zadania budowlanego, przeznaczenie ukończonych  robót budowlanych oraz stawiane im  wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne.

  - Wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust 3a Ustawy Pzp określa załącznik nr 8 do SIWZ.

W   przypadku   składania   ofert   równoważnych   Zamawiający   wymaga   złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających posiadane parametry proponowanych materiałów lub urządzeń.

W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, produkty można zastąpić równoważnymi. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów, usług i robót zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 – Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0- Roboty pomiarowe

45111200-0 – Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V

45233120-6 – Roboty drogowe

45231400-9 – Roboty elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

###### Oferty częściowe/wariantowe

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Podwykonawstwo

  - Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty.

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, określone przez Zamawiającego:

    - zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy,

    - kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

    - termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy,

    - warunki płatności:

- zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

    - postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.

  - pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został we wzorze umowy (załącznik nr 8) załączonym do niniejszej SIWZ.

###### VI. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

  - Terminy wykonania zamówienia:

Termin wykonania całości zamówienia: do 31 sierpnia 2022 r.,

- w tym opracowanie dokumentacji projektowej do dnia 30 czerwca 2021 r.

  - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki  finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

- zdolności technicznej lub zawodowej

  - Wykonawcy

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykonawca musi wykazać, że wykonał:

- co  najmniej  jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji  stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł,

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

Wykonawca musi wykazać, że wykonał:

- co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody;

  - Osób

a) dla dokumentacji projektowo –  kosztorysowej, które posiadają uprawnienia projektowe  określone    przepisami Prawa budowlanego w następujących specjalnościach i niżej wymienione doświadczenie:

- instalacyjnej   w   zakresie   sieci,   instalacji   i   urządzeń   cieplnych,  wentylacyjnych,   gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych,  co  najmniej  3-letnie  doświadczenie   w  projektowaniu,

- instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  i elektroenergetycznych, co    najmniej  3-letnie doświadczenie w projektowaniu.

b)  dla realizacji robót budowlanych:

- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w  specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,   gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót);

- osoby odpowiedzialnej za roboty budowlane, posiadającej uprawnienia  do  kierowania  robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej  3-letnim  doświadczeniem.

- osoby odpowiedzialnej za roboty elektryczne posiadającej  uprawnienia  do  kierowania  robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej  3-letnim  doświadczeniem.

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

- na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art.24 ust.1 ustawy Pzp,

- na podstawie przesłanek fakultatywnych, określonych w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp,

- na podstawie przesłanek fakultatywnych, określonych w art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert wskazanego w rozdz. XIV:

        - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ;

Wymagana forma – oryginał

        - Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

- spełnia warunki udziału w postępowaniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

- nie podlega wykluczeniu, propozycja treści oświadczenia zgodnie załącznikiem nr 3 do SIWZ;

Wymagana forma – oryginał

Uwaga:

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa ust. 1 pkt 2).

        - dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, 
w szczególności:

-  odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania pomiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika;

Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

- w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres;

Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

        - zobowiązanie innych podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy);

Wymagana forma – oryginał;

        - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 540.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ),  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

- potwierdzające spełnienie warunków:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

  - Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby z treści ww. zobowiązania wynikało w szczególności:

        - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

        - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

        - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

        - czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp;

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

        - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

        - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 4 pkt 1) lit a) i b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie 
z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  - żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdz. VIII ust 1. pkt 4) SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w rozdz. VIII ust 1. pkt 1-3) SIWZ;

  - oświadczenia stanowiące załączniki nr 2 i 3 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

  - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w SIWZ w rozdz. IX ust  2 składa każdy z Wykonawców;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy  regulującej ich współpracę.

  - Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

  - W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.

  - Każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą skierowane być na adres:

e-mail: przetargi@lubotyn.pl

faks nr (29) 644-64-25;

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu

07-303 Stary Lubotyń 42

i przekazane zamawiającemu zgodnie formą i sposobem postępowania określonym w ust.1.

  - Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Dariusz Wybraniak – nr tel. (29) 644-64-22

  - Wadium.

    - Zamawiający żąda wniesienia wadium dla zamówienia w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

    - Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert:

- w pieniądzu, sposób przekazania: przelew na rachunek bankowy zamawiającego (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego); dowód przelewu dołączony do oferty.

- w formie poręczeń lub gwarancji wymienionych w art. 45 ust 6 pkt 2 – 5 Pzp : oryginał dołączony do oferty

    - Numer rachunku bankowego, na który należy wnieść wadium 22 8923 1034 0300 0879 2003 0001

  - Termin związania ofertą

- Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Opis sposobu przygotowania oferty

    - Przygotowanie oferty:

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi składający ofertę.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

- Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem – załącznik nr 1 i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Opakowanie z dyspozycją zmiany lub wycofania oferty musi być dodatkowo oznaczone słowami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty” i zostanie otworzone w pierwszej kolejności.

- Do dyspozycji zmiany lub wycofania oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika, że osoba podpisująca dyspozycję wycofania oferty jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości, co do właściwie złożonej dyspozycji wycofania oferty, zamawiający otworzy ofertę.

    - Zawartość oferty

  - Kompletna oferta musi zawierać:

    - Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

    - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

    - oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia, wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,

    - stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

    - potwierdzenie wniesienia wadium,

2) Zaleca się sporządzenie do oferty spisu treści dokumentów wchodzących w skład oferty.

    - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

    - Zgodnie z treścią art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie nie później niż do upływu terminu składania ofert (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

    - Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca powinien umieścić w nieprzezroczystej kopercie i dołączyć do oferty.

    - Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu np. kopercie, opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu

07-303 Stary Lubotyń 42

Na opakowaniu powinien znaleźć się dopisek: „Oferta na realizację zadania pn.: Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu nie otwierać przed 02.12.2020 r. godz. 10:10

###### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu

07-303 Stary Lubotyń 42

pokój nr 22

Termin składania ofert upływa dnia 02.12.2020 r. o godz. 10:00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie.

  - Miejsce otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte w dniu 02.12.2020 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 19 (sala konferencyjna).

  - Sesja otwarcia ofert

  - bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający:

- przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- sprawdzi nienaruszalność opakowań z ofertami,

- zbada, czy oferty złożone są w terminie.

  - Zamawiający dokona otwarcia ofert zgodnie z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego, podając:

- nazwę (firmy) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- cenę oferty,

- termin wykonania zamówienia, warunki płatności i okres gwarancji.

  - Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena wyrażona w formularzu ofertowym jest ceną ryczałtową.

- Wykonawca określi ceny na wszystkie roboty wynikające z Programu Funkcjonalno Użytkowego załączonego do SIWZ.

- Cena ryczałtowa podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach wymienionych w SIWZ oraz przepisach szczególnych dotyczących wykonywania robót budowlanych, tj. koszty wynikające wprost z Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz wszelkie inne koszty nie ujęte a niezbędne do wykonania zamówienia.

- W cenę oferty należy wliczyć koszty wszystkich robót przygotowawczych takich jak: przygotowanie placu budowy oraz zaplecza, koszty utrzymania placu budowy, koszty związane z oznakowaniem terenu budowy a także koszty uporządkowania placu budowy.

- Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty, zaleca się dokonanie wizji w terenie w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

- Niedoszacowanie, pominięcie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Za cenę oferty Zamawiający uzna, wyrażoną w PLN cenę brutto podaną w ofercie, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Cena oferty musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z regułą matematyczną.

- Cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

- Nie należy załączać do oferty kosztorysu ofertowego.

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy na kwotę równą cenie oferty oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

  - Kryteria i sposób oceny ofert

  - Kryteria oceny ofert:

  - Cena - 60 %

  - Okres udzielonej gwarancji - 40%

  - Sposób obliczenia wartości punktowej oferty.

- Wartość punktowa kryterium nr 1) – „cena” obliczona według wzoru:

Cena najniższa / cena oferty badanej x 100 x 60 %

- Wartość punktowa kryterium nr 2) – „okres udzielonej gwarancji” obliczona według wzoru:

Okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy zaoferowany okres gwarancji  x 100 x 40%

UWAGA: Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy.

Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy dla celów przyznania punktacji w niniejszym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy.

- Wykonawca uzyska łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów kryteriów nr 1) i 2). Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

  - Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z regułą matematyczną.

  - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie omyłek:

        - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści punktu 2), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

        - Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt.2c, oferta zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie udzieli żadnej odpowiedzi, to „milczenie” zostanie uznane za jego zgodę na poprawienie omyłki.

  - Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

      - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

      - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

      - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

      - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto oferty.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego;

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka z dopuszczonych form Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości;

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

  - Zamawiający dopuszcza następujący podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  - 70 % na poczet wykonania umowy,

  - 30 % na poczet roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

  - Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia  zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Warunki umowy

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5, jeżeli:

      - w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

      - w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Nie zgłoszenie się uprawomocnionych przedstawicieli wybranego Wykonawcy w celu podpisania umowy w terminie określonym powyżej, zostanie poczytane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust 1 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

  - Warunki zmiany umowy

    - Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

    - wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,

    - wystąpienia siły wyższej;

    - zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten może ulec zmianie na okres nie dłuższy jednak niż o czas trwania nw. okoliczności) w przypadku:

      - wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów zakończenia robót,

      - wystąpienia  uzasadnionych  okoliczności  zaistniałych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

      - konieczności    przebudowy    uzbrojenia    podziemnego    nieujawnionego     w    dokumentacji projektowej,  która  utrudnia  lub  uniemożliwia  prawidłowe   i  terminowe  wykonanie  przedmiotu umowy,

      - wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

      - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

      - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe  organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

      - jeżeli  wystąpi  brak  możliwości  wykonywania  robót  z  powodu    nie  dopuszczania  do  ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

      - konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wstrzymania  prac  budowlanych  przez  właściwy  organ  z  przyczyn  niezawinionych  przez Wykonawcę,

      - wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych  odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub niewypałów,  które  mogą  skutkować  w  świetle  dotychczasowych  założeń  niewykonaniem  lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

      - gdy  którykolwiek  z  Członków  Konsorcjum  złożył  wniosek  o  ogłoszenie  upadłości  i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji może zostać przedłużony o czas trwania przerwy  w robotach, przy czym czas ten nie będzie  dłuższy  niż  czas  niezbędny  do  załatwienia  wszelkich  spraw  związanych  z  przejęciem robót przez pozostałych Członków Konsorcjum;

      - zmiany   podwykonawców,   których   udział   w   realizacji   przedmiotu   umowy   zaakceptował Zamawiający;  jeżeli  zmiana  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powołał  się  w  trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

    - zmiany kierownika budowy, kierownika robót lub projektantów dokumentacji; nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji;

    - zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany  będzie  naliczyć  wyższą  stawkę  VAT  koszty  wzrostu  wartości  umowy  obciążają Wykonawcę;

    - zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;

    - zmiany  technologii  oraz  materiałów  wykonania  elementów  robót,  w  szczególności  konieczność zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem  robót; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia  do  realizacji  przez  Zamawiającego; zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

    - wystąpienia  robót  zamiennych  lub  zaniechanych,  których  wartość  nie  zwiększa  wynagrodzenia umownego;

    - obniżenia   wynagrodzenia   umownego,   pod   warunkiem   że   zmiany   te   będą   spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane);

    - zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp;

    - wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy;

    - Stosownie  do  treści  art.  142 ust.  5  ustawy  Pzp  przewiduje  możliwość  zmiany  wysokości wynagrodzenia określonego w umowie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, w następujących przypadkach:

    - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

    - wysokości   minimalnego   wynagrodzenia   za   pracę   albo   wysokości   minimalnej   stawki godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

    - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Środki ochrony prawnej

- Informacje ogólne.

- Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Środkami ochrony prawnej są:

- odwołanie,

- skarga do sądu.

- Środki ochrony prawnej przysługują:

- Wykonawcom,

- innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- a w przypadku środka określonego w pkt 2 lit. b) również Zamawiającemu.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności określonych w art. 180, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w Rozdziale 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Postanowienia końcowe - zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek złożony zgodnie z formą porozumiewania się stron określoną w dziale XII niniejszej SIWZ,

- zamawiający wyznacza termin i miejsce udostępniania dokumentów,

- bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

  - Inne

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 5 – wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 6 – wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia

Załącznik nr 7 – wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej.

Załącznik nr 8 – wzór umowy

Załącznik nr 9 – Program Funkcjonalno Użytkowy

Załącznik nr 10 – przedmiar robót

Załącznik nr 11 – Projekt robót geologicznych

Załącznik nr 12 – Operat wodnoprawny

Załącznik nr 13 – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Załącznik nr 1 – oferta

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

na wykonanie zadania pn.:

„Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu”

w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa ………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba ……………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………

Nr faksu ……………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………

Nr NIP ………………………………………………………………………………………………………………

Nr REGON …………………………………………………………………………………………………………

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeśli dotyczy)

Nazwisko, Imię………………………………………………………………………………………………………

Stanowisko …………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu i faksu …………………………………………………………………………………………………

Zakres*):

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Dane dotyczące zamawiającego:

Gmina Stary Lubotyń

07-303 Stary Lubotyń 42

    - Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym oraz warunkami zawartymi w SIWZ za cenę:

cena netto: …………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………)

podatek VAT: ………………………………. zł

(słownie: ………………………………………………………………………………)

cena brutto: ………………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………………………)

    - Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2022 r.

    - Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

    - Na wykonane roboty udzielamy …………… miesięcznej gwarancji jakości.

UWAGA: Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji 60 miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy dla celów przyznania punktacji w kryterium nr 2 oceny ofert zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy.

    - Jednocześnie oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert;

- zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego;

- akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy;

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- przedmiot zamówienia wykonamy:

      - bez udziału podwykonawców *)

      - przy udziale podwykonawców *):

- w części dotyczącej ..................................................., (nazwa podwykonawcy)……………………………………..

- w części dotyczącej ..................................................., (nazwa podwykonawcy)…………………………………….

    - Zobowiązujemy  się  do  wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  określonej  w  SIWZ wysokości przed terminem podpisania umowy.

    - Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |

    - W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

    - Oferta została złożona na ……… stronach (kartkach)*) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……… do nr ………

Miejscowość i data ……………………………………………………

…………………………………………………………

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy we właściwym pełnomocnictwie)

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

# OŚWIADCZENIE

# złożone w przetargu nieograniczonym

na wykonanie zadania pn.:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu

prowadzonego przez Gminę Stary Lubotyń,

Wykonawca:

………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………….…

(imię, nazwisko)

oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  rozdz. VIII pkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………....……………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w  rozdz. VIII ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych  podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………………..………………….

..……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………….…..…………………………

…………………………………………………………………......………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………....……………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………....……………

(podpis)

Załącznik nr 3

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu

prowadzonego przez Gminę Stary Lubotyń,

Wykonawca:

………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………….…

(imię, nazwisko)

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22, art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 8  ustawy Pzp.

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………....……………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………....……………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, tj.:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(podać pełną nazwę/firmę, adres)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust.5 pkt 8 ustawy Pzp.

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………....……………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……….…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

……………………………………....……………

(podpis)

Załącznik nr 4

…………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I PRAWIDŁOWO UKOŃCZONYCH

w zakresie wymaganym SIWZ w przetargu nieograniczonym

na wykonanie zadania pn.:

Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu

| Lp. | Nazwa zamówienia i miejsce jego wykonania (lokalizacja) | Rodzaj - zakres rzeczowy wykonanych robót | Wartość zamówienia | Termin wykonania (od … do …) | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy *) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

…………………………....

(podpis i pieczęć wykonawcy)

............................................, dnia...............................

* Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Załącznik nr 5

…………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ USŁUG

WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT

w zakresie wymaganym SIWZ w przetargu nieograniczonym

na wykonanie zadania pn.:

Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu

| Lp. | Nazwa zadania i miejsce wykonania | Nazwa Zamawiającego | Data realizacji | Wartość wykonanych usług |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

…………………………....

(podpis i pieczęć wykonawcy)

............................................, dnia...............................

* Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Załącznik nr 6

............................................

pieczęć firmowa wykonawcy

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

OŚWIADCZAM(Y),

że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby, które będą sprawowały samodzielne funkcje kierownicze:

| Zakres czynności (zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz Prawem budowlanym) | IMIĘ I NAZWISKO i wykształcenie | Uprawnienia Budowlane [specjalność zakres i numer uprawnień] | DOŚWIADCZENIE | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa inwestycji | Pełniona funkcja w procesie budowlanym i okres jej pełnienia /daty/ |  |

Dot. osoby ……………………………………………………………..… - załączam pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia /jeśli dotyczy/ *).

..............................................................

.........................................., dnia .......................                  podpis i pieczęć wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

##### Załącznik nr 7

...........................................................

Wykonawca (pieczęć firmowa)

INFORMACJE dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ

# złożone w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:

Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu

Oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia, ponieważ nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 229), o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). *

…….…….………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 229) wraz z następującymi podmiotami. *

Lista podmiotów:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…….…….………………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* właściwe podpisać

# Załącznik nr 8 – wzór umowy

UMOWA NR  ………………

z dnia .........................

zawarta pomiędzy  Gminą Stary Lubotyń

z siedzibą Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń

NIP 759-13-24-568

zwaną dalej  "Zamawiającym"

reprezentowaną przez:

Ireneusza Gumkowskiego – Wójta Gminy Stary Lubotyń

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Burczak,

a firmą: ..........................................................................................................................................

z siedzibą ..........................................................................................................................................

NIP ...............................................; REGON ...............................................

zwaną dalej Wykonawcą,

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

  - Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót polegających na wykonaniu projektu, robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych zadania pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje odpowiednio:

  - etap projektowania z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji,

  - wykonanie projektów technicznych,

  - uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych,

  - etap wykonawstwa na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i uzyskanych decyzji;

  - wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach i programie funkcjonalno-użytkowym,

  - wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach),

  - uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie po uzyskaniu odpowiednich parametrów jakościowych wody do eksploatacji,

  - dokonanie przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika wybudowanych obiektów,

  - usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - 48 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 6 godzin;

  - zapewnienie nadzoru procesowego Wykonawcy na okres 1 roku od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje odpowiednio wykonanie dokumentacji projektowej:

- mapy do celów projektowych,

- decyzje środowiskowe (o ile będą konieczne) i pozwolenia wodno-prawne,

- inne  dokumentacje   wynikające z przepisów, niezbędne  do uzyskania pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia,

- projekty budowlane (5 egz.) i uzyskanie pozwoleń na budowę lub skutecznych zgłoszeń,

- projekty wykonawcze na wszystkie branże (po 3 egz.)

- inne dokumenty (nieznane na dzień ogłaszania przetargu), które podczas ustaleń z zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania,

- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż (2 egz.),

- kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej na dysku CD (2 szt.)

  - Szczegółowe wymagania zamawiającego dotyczące opracowania dokumentacji

- opracowanie projektu budowlanego - szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333 tj.) oraz  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020,  poz. 1609) - w 5 egzemplarzach,

- opracowanie projektów wykonawczych - powinny obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie lub ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze powinny być sporządzone dla wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej, które znajdują się w obszarze przedmiotowej inwestycji;

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) powinny:

    - być wykonane zgodnie z 3 rozdziałem rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

    - być wykonane dla danej dokumentacji i uwzględniać pełny zakres projektów wykonawczych,

    - zawierać szczegółowe wymagania od wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu, transportu zewnętrznego i technologicznego w ramach placu budowy, sposobu wykonania robót, kontroli jakości zrealizowanych robót, sposobu obmiaru robót do ich odbioru i rozliczenia, metod i zasad odbioru robót wykonanych itd.;

  - opracowanie przedmiarów robót - dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją. Przedmiar powinien zawierać wszystkie szczegółowe wyliczenia, a także powinien być powiązany ze STWiORB poprzez podanie dla każdej pozycji przedmiaru numeru specyfikacji;

  - opracowanie kosztorysów inwestorskich – wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

  - informacje z rejestru gruntów o stanie władania działkami w granicach opracowania oraz działkami sąsiadującymi z inwestycją,

  - dokumentacja geotechniczna w celu określenia warunków gruntowo–wodnych dla projektowanego przedsięwzięcia,

  - przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeżeli dotyczy). Wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń;

  - opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany;

  - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126  z późn. zm.),

  - wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy istniejących obiektów, w zakresie potrzebnym do wykonania projektów budowlanych i wielobranżowych projektów wykonawczych - w 2 egzemplarzach;

  - sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego – pozwolenia na budowę;

  - uzgodnienie z Zamawiającym i zatwierdzenie przez niego przyjętych przez wykonawcę rozwiązań technicznych,

  - uzyskanie wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, warunków, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona z Zamawiającym protokolarnych uzgodnień w zakresie projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy,

  - Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu  i na rzecz Gminy Stary Lubotyń – w celu związanym z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienie  o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy  i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego  o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.

  - Złożony przez Wykonawcę projekt musi spełniać wszelkie formalne i faktyczne wymagania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych.

  - Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie,  zgodnie z art.20 ust.4 Prawa budowalnego.

  - Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego.

  - Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę.

  - Dostawa oraz montaż urządzeń i instalacji;

  - Obsługa geodezyjna;

  - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów wraz z wnioskiem);

  - Przeprowadzenie szkolenia obsługi stacji uzdatniania wody;

  - Dostarczenie  kompletu  sprzętu,  oznakowań,  instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami  szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji stacji uzdatniania wody;

  - Wykonanie  instrukcji  eksploatacji stacji uzdatniania wody;

  - Wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  –  2  egz.  (wraz  z  wersją  elektroniczną  na  dysku CD 2 szt.);

  - Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji;

  - Inne, wynikające z warunków, zezwoleń, decyzji, wydanych w związku z realizacją  inwestycji;

  - Bezpłatne serwisowanie urządzeń i instalacji do końca okresu gwarancji;

  - Wykonywanie  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  bezpłatnych  przeglądów  gwarancyjnych  wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych.

  - Termin wykonania całości zamówienia: do …………………………2021 r., w tym opracowanie dokumentacji projektowej do dnia ……………………………

§ 2.

- Wykonawca  w  ramach  realizacji  prac  projektowych  zobowiązuje  się  do  wykonania  dokumentacji projektowej,  uzyskania  i  odbioru  wszelkich  wymaganych  uzgodnień,  opinii,  projektów,  pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę oraz do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

- Wykonanie  dokumentacji  projektowej  nastąpi  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej.

- Wszystkie opracowania zostaną wykonane w ilości egzemplarzy określonych w § 1 niniejszej umowy

- Dokumentacja  projektowa  oraz  nadzór  autorski  będą  wykonane  przez  projektantów  dysponujących wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadającymi wiedzę i  doświadczenie  niezbędne  dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowiązuje się zapewnić  sprawowanie  nadzoru  autorskiego zgodnie  z  przepisami  ustawy  –  Prawo  budowlane  oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wszystkie  materiały,  opracowania,  opisy,  instrukcje  będą  przekazywane  Zamawiającemu   w  języku polskim.

§ 3.

- Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru,  dotyczy  to  każdej  z  faz  wykonania  projektów.  Zamawiający  oraz  Inspektor  nadzoru  w szczególności  muszą  zaakceptować  projekt  budowlany  przed  złożeniem  wniosku  o  pozwolenie na budowę oraz wszystkie rysunki i inne składniki dokumentacji projektu wykonawczego.

- Kompletna dokumentacja projektowa będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru w terminie do 7 dni od dnia jej przedłożenia.

- Dokumentacja    projektowa    będzie    przedkładana    Zamawiającemu    w    jego    siedzibie    wraz z oświadczeniem stwierdzającym, że jest ona zgodna z niniejszą umową, gotowa, kompletna i zdatna, zarówno do zatwierdzenia jak i wykorzystania w celu realizacji inwestycji.

- W   przypadku   dokumentacji   projektowej,   która   została   przedłożona   do   zatwierdzenia   przez Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru:

  - Zamawiający  lub  Inspektor  Nadzoru  powiadomi  Wykonawcę,  że  przedłożona  dokumentacja projektowa została zatwierdzona z uwagami lub bez, lub że jest wadliwa, podając zakres w jakim ma to miejsce,

  - Uznaje się, że Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru zatwierdzili dokumentację projektową Wykonawcy  z  upływem  terminu,  o  którym  mowa  w  ust.  2  niniejszego  paragrafu,  z wyjątkiem   przypadków,   kiedy   Zamawiający   lub   Inspektor   nadzoru   uprzednio   wyrazili zastrzeżenie.

- W  odniesieniu  do  dokumentacji  projektowej, w przypadku gdy Zamawiający lub Inspektor  nadzoru wskażą  wady  złożonej  dokumentacji  lub  zgłoszą  do  niej  uwagi,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji  w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

- Przy  projektowaniu  Wykonawca  uzyska  dodatkowe,  wymagane  przez  przepisy  prawa  zezwolenia i uzgodnienia od właściwych podmiotów na swój własny koszt.

- Dokumentacja   projektowa,   jak   również   wykonane   i   ukończone   roboty,   winny   odpowiadać obowiązującym  normom  technicznym,  przepisom  prawa  budowlanego  oraz  innym  wymienionym w PFU.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji na temat postępu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz   zastosowanych rozwiązań projektowych, z uwzględnieniem ust. 9 niniejszego paragrafu.

- Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i  urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru dokumentacja projektowa jest podstawą do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

- W przypadku gdy w związku ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę właściwy organ zażąda  usunięcia  stwierdzonych  naruszeń,  Wykonawca  uzupełni  lub  zmieni  wykonaną  dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami organu.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zaakceptowaną pozostałą część dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę w terminie określonym w § 8 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy. Dokumentem  potwierdzającym  przyjęcie  przez  Zamawiającego  wykonanej części  przedmiotu  zamówienia  dot.  wykonania  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaną  decyzją pozwolenia  na  budowę  będzie  protokół  odbioru  podpisany  przez  strony  umowy  oraz  Inspektora nadzoru.

§ 4.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa w §1, 2 i 3 niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1231  z późn. zm.), w tym  także  prawo  do  zezwolenia  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  z  chwilą  zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa w §7 ust. 3 pkt. 1 niniejszej umowy.

- W  przypadku  wykonywania  przez  Wykonawcę  prac  projektowych  z  udziałem  osób  trzecich,  którym przysługują  do  wykonanych  utworów  lub  ich  części  majątkowe  prawa  autorskie,  Wykonawca zobowiązany  jest  do  nabycia  od  uprawnionych  majątkowych  praw  autorskich  celem  ich  dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym niniejszą umową.

- Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  roszczenia  osób  trzecich   z  tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Zapłata  faktury  częściowej  opiewającej  na  kwotę  równą  wynagrodzeniu  za  wykonanie  dokumentacji projektowej wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia    na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych określonych w umowie oraz za wykonanie tych robot.

§ 5.

- Zamawiający  przekaże  teren  budowy  Wykonawcy  po  uzyskaniu  przez  Wykonawcę   pozwolenia na budowę.

- Roboty budowlane Wykonawca prowadzić będzie w oparciu o dokumentację projektową, sporządzoną na podstawie niniejszej umowy i zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru, zgodnie z niniejszą umową, oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę i obowiązującymi przepisami prawa  i  zasadami  wiedzy  technicznej,  a  także zaleceniami  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nie wykraczającymi poza zakres przedmiotu zamówienia.

- Roboty  obejmą  wszelkie  prace  potrzebne  do  wypełnienia  wymagań  Zamawiającego  wynikających z SIWZ,  PFU  i  wynikające  z  niniejszej  umowy,  oraz  wszystkie  prace,  nawet  nie  wspomniane w umowie, które są konieczne dla należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  stosowność,  stabilność  i  bezpieczeństwo  wszystkich  działań prowadzonych  na placu budowy  i  wszystkich  metod  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za wszystkie projekty, uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty.

- Wykonawca w ramach prowadzenia robot budowlanych zobowiązany jest w szczególności do:

  - uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego  wykonania niniejszej umowy uzgodnień, warunków, decyzji,

  - dokonywania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania niniejszej umowy obowiązków, w tym w szczególności zgłoszeń i obowiązków  nałożonych  na Zamawiającego w wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach,

  - sporządzenia i przedstawienia na żądanie Zamawiającego wymaganych  dokumentów, w tym w szczególności protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, prób i czynności rozruchowych, a także protokołów odbiorów robot branżowych oraz robót  wykonanych  przez podwykonawców,

  - sporządzenia dokumentacji powykonawczej,

  - sporządzenia wszelkiej innej dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez   Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty;

  - utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót budowlanych;  w przypadku   nie zachowania czystości i porządku, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich wykonania Wykonawcę;

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót; usunięcia  poza  teren  budowy  wszelkich urządzeń, tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy  i robót czystego oraz nadającego  się  do  użytkowania;  w  przypadku  nie  uporządkowania  miejsca  wykonywania  robót budowlanych niezwłocznie po ich zakończeniu, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich wykonania Wykonawcę

  - przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz.797.);

  - ponoszenia  wszystkich  opłat  i  kar  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót norm,  określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska;

  - zapewnienia  na  własny  koszt  transportu  odpadów  do  miejsc  ich  wykorzystania  lub  utylizacji, łącznie  z  kosztami  ich  utylizacji;  po  zakończeniu robót wykonawca  zobowiązany będzie do udokumentowania na żądanie zamawiającego ilości odpadów  i miejsca ich składowania;

  - prowadzenia  robót  w  sposób  zapewniający  uniknięcie  zanieczyszczenia  odpadami  stałymi  jak i ciekłymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego;

  - utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne

  - należytego  zabezpieczenia  miejsca  wykonywania  robót  oraz  prowadzenie  ich   z zachowaniem przepisów prawa, w szczególności przepisów BHP oraz przeciwpożarowych;

  - zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich;

  - zapewnienia  dozoru  mienia  oraz  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót  na  terenie budowy na własny koszt;

  - naprawienia na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych  w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania;

  - ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków pracowników stron umowy, podwykonawców oraz osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

  - zorganizowania i zapewnienia właściwych warunków socjalnych dla osób  realizujących w jego imieniu przedmiot zamówienia, we własnym zakresie i na własny koszt;

  - zapewnienia na własny koszt, na czas wykonywania robót, energii elektrycznej, wody  do celów budowlanych oraz innych mediów;

  - podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg i placów prowadzących  do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub przez   jego podwykonawców, a w razie uszkodzenia doprowadzić do przywrócenia stanu  istniejącego w momencie rozpoczęcia użytkowania;

  - zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej koniecznej dla wykonania przedmiotu zamówienia;

  - uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

  - dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania   przedmiotu zamówienia;

  - stosowania  materiałów  odpowiadających  wymogom  dla  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do ustawy, normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru;

  - przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót z uwzględnieniem wymagań  określonych w PFU oraz wykonanej dokumentacji projektowej;

  - wykonywania robót   przy   użyciu   sprzętu,   urządzeń   i materiałów   o jakości   odpowiadającej stosownym przepisom, normom i standardom;

  - zapewnienia  wykonania  i  kierowania  robotami  objętymi  przedmiotem  zamówienia  przez  osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333.)

- okazywania,  na  każde  żądanie  Zamawiającego  lub  powołanego  przez  niego  Inspektora  nadzoru inwestorskiego  oraz  innych  przedstawicieli  Zamawiającego,  certyfikatów  zgodności,  świadectw dopuszczenia   do   obrotu   zgodnie   z polską   normą   przenoszącą   normy   zharmonizowane   lub europejskich   aprobat  technicznych   lub   wspólnych   specyfikacji   technicznych   mających   być zastosowanymi lub zastosowanych materiałów;

- kompletowania  na  bieżąco  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  materiały  użyte  do realizacji  przedmiotu  zamówienia  wymogów  określonych  w  SIWZ,  PFU  oraz  przez  prawo, w szczególności     atesty,     certyfikaty     na     znak     bezpieczeństwa,     deklaracje     zgodności z obowiązującymi    normami,    protokoły    badań    technicznych;    dokumenty    te    Wykonawca zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  wraz  ze  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru  robót; nie wykonanie tego zobowiązania stanowi podstawę do odmowy dokonania odbioru końcowego;

- uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego;

- zawiadomienie Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt; termin i zakres każdorazowo muszą być ustalone z Inspektorem nadzoru inwestorskiego;

- realizowania zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

- niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów,   których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać  we  własnym zakresie;  Zamawiający  zastrzega  jednak,  że  nie  będzie  wykonywał  za  Wykonawcę  działań,  do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej umowy;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o problemach   lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy   kontrolach i wypadkach;

- przestrzegania zapisów umowy dotyczących podwykonawców, w tym dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez podwykonawców;

- wykonania wszystkich innych prac, uzgodnień, prób, badań itp. Niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia;

- usuwania  w  sposób  terminowy  i  na  jego  wyłączny  koszt  wad  stwierdzonych  przez  nadzór inwestorski  w  czasie  trwania  robot,  po  ich  zakończeniu,  a  także  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi; powyższe dotyczy także uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych;

- wykonania  przedmiotu  umowy  z  najwyższą  starannością  wymaganą  od  podmiotu  profesjonalnie świadczącego tego typu roboty oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamówienie  zostanie  wykonane  z  zachowaniem  należytej  staranności,  zgodnie   z  obowiązującymi przepisami   oraz   zgodnie   z   zasadami   wiedzy   technicznej,   obowiązującymi   Polskimi   Normami przenoszącymi    europejskie    normy    zharmonizowane,    a w    przypadku    braku    Polskich    Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

- Wszelkie  zmiany  w  stosunku  do  przyjętych  rozwiązań  muszą  być  bezwzględnie  konsultowane i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru wykonane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

- Wszelkie  zmiany  dotyczące  realizacji robót  Wykonawca  ma  obowiązek  zgłosić  Zamawiającemu  oraz Inspektorowi  nadzoru  przed  ich  wprowadzeniem  i  nie  później  niż  na  14  dni  przed  planowanym zakończeniem  zadania.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  zmian  wymaga  akceptacji  Zamawiającego  oraz Inspektora nadzoru.

- Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  akceptacji  rodzaju  i  jakości  materiałów  planowanych  do wbudowania.

- Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  na  dzień  odbioru  robót  przepisami,  wykonania przedmiotu umowy określonego w niniejszym paragrafie.  Zamawiający dopuszcza   również wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, pod warunkiem, że zmiany te będą  korzystne dla Zamawiającego   (np. powodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i   konserwację wykonanego przedmiotu umowy lub powodują poprawienie parametrów   technicznych wybudowanego obiektu). Wykonanie robót zamiennych lub wprowadzenie  zmian  materiałów  i  urządzeń  wymaga  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  oraz Inspektora nadzoru.

§ 6.

- Zamawiający  wyraża  zgodę,  aby  część  zamówienia  została  wykonana  przez  podwykonawców  pod warunkiem, że posiadają oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca jest uprawniony  do  wykonania  części  przedmiotu  umowy  z  innymi  podmiotami,  jeżeli  nie  spowoduje  to wydłużenia czasu wykonania umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania oraz pod warunkiem, że dana  część  zamówienia,    która  dotyczy  podwykonawstwa,  została  przez  Wykonawcę  wskazana w ofercie  Wykonawcy  złożonej  do  postępowania  przetargowego.  Jeżeli  powierzenie  podwykonawcy wykonania   części   zamówienia   na   roboty   budowlane   lub   usługi   nastąpi   w   trakcie   realizacji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Wykonawca,     Podwykonawca     lub     dalszy     Podwykonawca     zamierzający     zawrzeć     umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany,   w  trakcie  realizacji zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do  przedłożenia  Zamawiającemu  projektu tej  umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożony projekt umowy powinien zawierać w szczególności:

  - zakres prac;

  - terminy ich wykonania;

  - wysokość wynagrodzenia;

  - termin  uregulowania  wynagrodzenia,  który  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia Wykonawcy,     Podwykonawcy     lub     dalszemu     Podwykonawcy     faktury     lub     rachunku, potwierdzających  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy  dostawy, usługi   lub   roboty   budowlanej,   lecz   nie   później   niż   dzień   poprzedzający   dzień   złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany przedmiot zamówienia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku:

  - niespełnienia wymagań określonych w SIWZ;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie  w  formie  pisemnej  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedłoży  Zamawiającemu poświadczoną   za   zgodność   z   oryginałem   kopię   zawartej   umowy    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3  niniejszego paragrafu.

- Nie  zgłoszenie  w  formie  pisemnej  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego i jednocześnie mniejszej niż 50.000 zł brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy  niż    30  dni,  Zamawiający  poinformuje  o  tym  wykonawcę   i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do zmiany  tej  umowy  w terminie  nie  dłuższym  niż  7  dni  od  otrzymania  informacji,  pod  rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Zapisy ust. 2–9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  o podwykonawstwo.

- W  przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  robót,  dostaw  lub  usług  Podwykonawcy, Wykonawca   jest    zobowiązany    do    dokonania   we    własnym    zakresie   zapłaty   wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą  (zgodnych  z  terminem  wskazanym  w  §  6  ust.  2  pkt  4  niniejszej  umowy).  Ten  sam obowiązek  dotyczy  również  Podwykonawcy   w  przypadku  powierzenia  robót,  dostaw  lub  usług dalszemu Podwykonawcy.

- Przed  złożeniem  Zamawiającemu  każdej  faktury  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapłacić  wszelkie zobowiązania (w tym  wynagrodzenia)  przysługujące podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom z tytułu  wykonanych  robót  budowlanych  lub  zrealizowanych  dostaw   i  usług  w  ramach  niniejszej inwestycji.

- Dla  potwierdzenia  dokonanej  zapłaty  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  ust.  11  i  12  niniejszego paragrafu, Wykonawca wraz z każdą fakturą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich  Podwykonawców  lub  dalszych  Podwykonawców  potwierdzające  uregulowanie  i  zapłatę wszelkich   zobowiązań   (w   tym   wynagrodzeń)   im   przysługujących   z   tytułu   wykonanych   robót budowlanych  lub zrealizowanych  dostaw   i  usług  wraz  ze  zrzeczeniem  się  roszczeń  z tego  tytułu od Zamawiającego.

- Do  każdego  oświadczenia  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  o  których  mowa   w  ust. niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, poświadczone za zgodność   z oryginałem,   dokumenty   źródłowe   dotyczące   rozliczeń   z   tymi   Podwykonawcami (w szczególności:  protokoły  odbioru  robót,  faktury  VAT  wystawione  przez  Podwykonawców  oraz potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia z danej faktury VAT).

- Zamawiający    dokonuje    bezpośredniej    zapłaty    wymagalnego    wynagrodzenia    przysługującego Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  zamawiającego umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  wykonawcę,  Podwykonawcę  lub  dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  15  niniejszego  paragrafu,  dotyczy  wyłącznie  należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia    zapłata    obejmuje    wyłącznie    należne    wynagrodzenie,    bez    odsetek    należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  wykonawcy  zgłoszenie   w  formie pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust.  18  niniejszego  paragrafu,   w  terminie  7  dni, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub dalszego  Podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości  Zamawiającego,  co  do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo,

  - dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu   Podwykonawcy, o których   mowa   w   ust.   15   niniejszego   paragrafu,   Zamawiający   potrąca   kwotę   wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Konieczność   wielokrotnego   dokonywania   bezpośredniej   zapłaty   Podwykonawcy   lub   dalszemu Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  15  niniejszego  paragrafu,  lub  konieczność  dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia umownego brutto  w sprawie zamówienia publicznego  może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  od  umowy   w  sprawie  zamówienia  publicznego przez Zamawiającego.

- Postanowienia    powyższe    nie    naruszają    praw    i    obowiązków    Zamawiającego,    Wykonawcy, Podwykonawcy  i  dalszego  Podwykonawcy  wynikających  z  przepisów  art.  6471 ustawy  z  dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.). Umowy  o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem  przepisów  art.  6471 KC  oraz  art.  143a -143d  ustawy  Pzp  zwalniają  Zamawiającego z solidarnej  odpowiedzialność  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane  wykonane  przez Podwykonawcę.

- Wykonanie  prac  w  podwykonawstwie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za  wykonanie obowiązków  wynikających  z  umowy  i  obowiązujących  przepisów  prawa.  Wykonawca  odpowiada  za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość powierzonych prac podwykonawcy.

- Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  robót  wynikająca  z  braku  Podwykonawcy  będzie  traktowana  jako przerwa  wynikła  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  będzie  stanowić  podstawę  naliczenia  kar umownych lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawcy  zmiany  lub  odsunięcia  Podwykonawcy  lub  dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji inwestycji, jeżeli sprzęt techniczny, osoby  i  kwalifikacje,  którymi  dysponuje  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  nie  spełniają warunków  lub  wymagań  dotyczących  podwykonawstwa,  określonych  umową,  nie  dają  rękojmi należytego wykonania powierzonych czynności lub dotrzymania terminów ich realizacji.

- Wykonawca  zapewnia  udział  Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy  podczas  odbioru  części przedmiotu zamówienia, które ten wykonał.

- Dopuszcza  się  możliwość  zmiany  Podwykonawcy,  o  ile  taka  potrzeba  zaistnieje  w  trakcie  realizacji przedmiotu  zamówienia.  Do  zmienionego  Podwykonawcy  stosuje  się  zasady  określone  w  tym paragrafie.

- Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca powoływał  się,  na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania warunków  udziału  w  postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż proponowany  inny  podwykonawca  lub  wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający,  na  wniosek  Wykonawcy,  dopuszcza  zmianę  podwykonawcy  lub  rezygnacje   z  udziału podwykonawcy   przy   realizacji   przedmiotu   zamówienia.   Zmiana   może   nastąpić   wyłącznie   po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.

- Zamawiający  żąda,  aby  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  Wykonawca,  o  ile  są  już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z  nimi,  zaangażowanych  w  roboty  budowlane  lub  usługi.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także  przekazuje  informacje  na  temat  nowych  podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

- Wykonawca powierza wykonanie części robót podwykonawcy:

  - …………………………………………………………………………………………

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy – określenie części robót powierzonych podwykonawcy)

  - …………………………………………………………………………………………

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy – określenie części robót powierzonych podwykonawcy)

  - …………………………………………………………………………………………

(nazwa, adres, NIP podwykonawcy – określenie części robót powierzonych podwykonawcy)

§ 7.

- Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres rzeczowy opisany jest w niniejszej umowie, wynosi:

  - netto: ……………….. zł (słownie: …………………………… .…./100 złotych)

  - stawka VAT: ………. %

  - brutto: ……………….. zł (słownie: ……………….……….….  …../100 złotych).

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

- Strony  ustalają,  że  płatność  określona  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  dla  zadania  sprecyzowanego w § 1 niniejszej umowy odbywać będzie się fakturami częściowymi, odpowiednio:

  - po wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę w kwocie wynikającej  z harmonogramu rzeczowo – finansowego

  - po  wykonaniu  części  robót  dla  zakończonych  elementów  zadania,  zgodnie  z  pozycjami harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego,  nie  częściej  jednak  niż  raz  na  kwartał,  pod  warunkiem przedstawienia dowodów rozliczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2 niniejszego paragrafu (max. do 90 % wynagrodzenia brutto robót),

  - końcowe rozliczenie nastąpi po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, decyzji, inwentaryzacji i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanego obiektu;

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w  tym  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Wykonawca   oświadcza,   że   przedmiot   zamówienia   określony   w   niniejszej   umowie   nie   budzi wątpliwości. Zamawiający wyklucza możliwość powołania się Wykonawcy na niezrozumienie zakresu oraz  treści  przedmiotu  umowy  jako  podstawę  roszczeń   o  zwiększenie  wynagrodzenia.  Wykonawca potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może  być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Częściowe rozliczenie nastąpi w terminie do 21 dni od dostarczenia Zamawiającemu:

  - prawidłowo  wystawionej  faktury  na  podstawie  bezusterkowego  protokołu  odbioru  dokumentacji lub częściowego odbioru robót podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru,

  - przedstawienia przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z podwykonawcami określone  w § 6 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jeżeli dotyczy);

- Końcowe  rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  w  terminie  do  21  dni  od dostarczenia Zamawiającemu :

  - prawidłowo  wystawionej  faktury  na  podstawie    protokołu  odbioru  końcowego przedmiotu zamówienia podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru;

  - przedstawienia przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z podwykonawcami określone  w § 6 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy (jeżeli dotyczy);  na konto Wykonawcy nr: ………………………………………………

  - faktury wystawione zostaną (Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT) w sposób następujący :

Nabywca:

Gmina Stary Lubotyń

Stary Lubotyń 42, 07-303 Stary Lubotyń

NIP: 759-16-24-568

Odbiorca:

Urząd Gminy w Starym Lubotyniu

- W przypadku  niedostarczenia  Zamawiającemu dowodów,  o  których  mowa  w  §  6  ust.  13  i  ust. 14 niniejszej  umowy, Zamawiający  zatrzyma  z  należności  Wykonawcy  kwotę   w wysokości  równej należności  Podwykonawcy do czasu   otrzymania   tych   dowodów   lub   nie   zaakceptuje   faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający  może  potrącić  każdą  swoją  należność  wynikającą  z  niniejszej  umowy  lub  związaną z niniejszą umową z każdej płatności, również niewymagalnej,   należnej   Wykonawcy,   na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania  i  zakończenia  przedmiotu  umowy  opisanego  w  §  1  niniejszej  umowy  lub  jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających  z niniejszej umowy.

- Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za opóźnienie w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

- Wierzytelność z tytułu  wynagrodzenia  może być przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie wyłącznie  za zgodą Zamawiającego.

§ 8.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:

  - termin  wykonania  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  pozwolenia  na  budowę: do dnia ……………..r.

  - termin wykonania wszystkich prac budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia  na

użytkowanie oraz   wszelkich   niezbędnych   opinii   właściwych   instytucji   nie   wnoszących   sprzeciwu   do użytkowania wybudowanego obiektu do  dnia ……………….. r.

- Zmawiający przekaże protokolarnie teren budowy zgodnie z zapisami § 5 ust 1 niniejszej umowy.

- Termin  rozpoczęcia robót  będących  przedmiotem  zamówienia  ustala  się  na  dzień przekazania  placu budowy.

- Za  wyjątkiem  sytuacji  wskazanych  w  §  16  niniejszej  umowy,  umożliwiających  w  uzasadnionych przypadkach   zmianę   terminu   wykonania   umowy,   Wykonawca   ponosi   pełną   odpowiedzialność za opóźnienie wykonania przedmiotu umowy.

§ 9

- Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są:

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ………………………………………………………….

- Przedstawiciele ze strony Wykonawcy:

  - ds. realizacji umowy – ………………………………………………….

  - funkcje projektantów pełnić będą następujące osoby: ………………………………………..

  - Kierownika budowy – …………………………………………………..

  - Osoby uprawnione do kierowania robotami:

    - sanitarnymi ……………………………………………………………………..

    - budowlanymi ………………………………………………………………….…

    - elektrycznymi …………………………………………………………………….

- Strony  zgodnie  ustalają,  iż  zmiana  osób,  przedstawionych  w  ofercie  przetargowej,  stanowi  zmianę umowy i jest dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy.

- W  przypadku  zmiany  osób  wyszczególnionych  w  ust.  3  pkt  2,    3  lub  4  niniejszego  paragrafu  nowe osoby powołane muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku ww. osób będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminu  zakończenia  robót.  Zaakceptowana przez  Zamawiającego  zmiana  którejkolwiek   z  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  robót  winna  być dokonana wpisem do dziennika budowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania innych osób niż wskazane  w ust. 3 pkt  2,  3  lub  4  niniejszego  paragrafu  może  stanowić  podstawę  odstąpienia  od  umowy  przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego  paragrafu,  jeżeli  uzna,  że  nie  wykonują  należycie  swoich  obowiązków.  Wykonawca obowiązany  jest  dokonać  zmiany  tych  osób  w  terminie  nie  dłuższym  niż  14  dni  od  daty  złożenia wniosku przez Zamawiającego.

§ 10.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego,  do  których  należy  wykonywanie  zadań  określonych  ustawą  Prawo  Budowlane  oraz udostępnienia  im  danych  i  informacji  wymaganych  tą  ustawą  oraz  innym  pracownikom,  których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  pracownicy  Zamawiającego  w  okresie  realizacji  przedmiotu zamówienia będzie miał pełny dostęp do wszystkich części terenu.

- Wykonawca   umożliwi   pełne   wykonywanie   wszystkich   wyżej   opisanych   czynności,   włącznie z zapewnieniem dostępu do terenu budowy, urządzeń, pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa. Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub odpowiedzialności.

§ 11.

- Strony ustalają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory robót zanikających/ulegających zakryciu;

  - odbiory częściowe robót budowlanych zakończonych elementów wskazanych  w harmonogramie rzeczowo – finansowym, będące podstawą płatności częściowych,

  - odbiór końcowy robót,

  - odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonane roboty zanikające do odbioru. Wykonawca zgłasza gotowość  do  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  wpisem  do  Dziennika  Budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W  przypadku,  gdy  nie  zostaną  zgłoszone  do  odbioru  roboty  zanikające  Inspektor  Nadzoru  może wstrzymać wykonywanie robót budowlanych i nakazać odkrycie tego typu robót w celu dokonania ich odbioru.

- Odbiorów  robót  zanikających  dokonywać  będzie  w  imieniu  Zamawiającego  Inspektor  Nadzoru, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od ich zgłoszenia do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika  budowy  oraz  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru  oraz  Zamawiającego  o  dokonaniu powyższego wpisu.

- Z  czynności  odbioru  strony  sporządzać  będą  pisemne  protokoły  odbioru.  Osoby dokonujące

odbioru w imieniu Zamawiającego mogą odmówić przystąpienia do odbioru  w przypadku stwierdzenia  niewykonania  robót  budowlanych  zgłoszonych  do  odbioru  lub  istnienia  wad  istotnych w wykonanych robotach.

- Wykonawca  jest  obowiązany  zapewnić  udział  podwykonawcy/podwykonawców  w  każdym  odbiorze, jeżeli podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu.

- Protokoły   odbioru   robót   sporządzone   pomiędzy   Wykonawcą   a   podwykonawcą   lub   dalszym podwykonawcą   muszą   być   obowiązkowo   podpisane   i   zatwierdzone   przez   Inspektora   Nadzoru Inwestorskiego.

- Roboty  budowlane  dla  których  strony  ustaliły  w  harmonogramie  odbiory  częściowe,  Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy oraz powiadomi o tym Zamawiającego, a Inspektor Nadzoru przy obecności przedstawiciela Zamawiającego dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować  przerw  w  realizacji przedmiotu umowy  lecz   w terminie  nie dłuższym  niż  7  dni  od  daty zgłoszenia.  Dla  dokonania  odbioru  częściowego  Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  po  uprzednim  pisemnym  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę  gotowości  do odbioru robót wraz z przedstawieniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz oświadczeń, o których mowa w niniejszej umowie, a także innych dokumentów wymaganych prawem.

- Dokumentacja powykonawcza musi zawierać między innymi:

  - dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń,

  - dokumenty  potwierdzające  jakość  wbudowanych  materiałów  i  urządzeń,  atesty   i  certyfikaty zgodności, świadectwa jakości  na  zastosowane materiały i urządzenia  wraz   z  oświadczeniem kierownika  budowy o ich wbudowaniu,

  - dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu   wyrobów   do   obrotu   i   powszechnego   stosowania w budownictwie,

  - protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych  prób i  sprawdzeń, instrukcje użytkowania  i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  wraz  z  poświadczoną  „za  zgodność  z  oryginałem” kopią  dowodu  przekazania  dokumentów  powstałych  w  wyniku  inwentaryzacji  do  państwowego zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji z ODGiK niezwłocznie przekaże ją Zamawiającemu),

  - oświadczenia Kierownika  budowy  oraz  Kierownika Robót  (zgodnie  z  ustawą Prawo  budowlane) wraz z wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

  - zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń (instrukcje),

  - dziennik budowy,

  - dokumentacja fotograficzna na płycie CD,

  - inne dokumenty, wskazane również w PFU.

- W   czynnościach   odbioru   końcowego   robót   powinni   uczestniczyć   przedstawiciele   Wykonawcy, Zamawiającego oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Zamawiający  zobowiązany  jest  przystąpić  do  odbioru  końcowego  robót  w  terminie  do  7 dni,  od dnia zgłoszenia gotowości robót budowlanych do odbioru, zawiadamiając uprzednio Wykonawcę o terminie odbioru.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezależnie od rodzaju odbioru):

  - wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części robót – roboty nie zostaną odebrane do czasu ich usunięcia (uważa się wówczas, że przedmiot umowy nie został wykonany  w terminie);

  - wad  nieistotnych,  które  nadają  się  do  usunięcia  –  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ich  usunięcia w terminie 7 dni, chyba, że strony ustalą inny termin w protokole odbioru;

  - wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia.

- Z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu oraz niezbędnych opinii właściwych instytucji nie wnoszących sprzeciwu do użytkowania wybudowanego obiektu nastąpi odbiór końcowy przedmiotu zamówienia.

- Protokół  odbioru  końcowego  przedmiotu  zamówienia  stanowić  będzie  podstawę  do  ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.

§ 12.

- W  celu  zapewnienia  wykonania  robót  w  sposób  i  terminach  zgodnych  z  umową  ustanawia  się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości robót według ceny całkowitej określonej  w  §  7  ust.  1  pkt    3  niniejszej  umowy.

- Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 100 % wartości wymienionej powyżej.

- Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  można  wnieść  wyłącznie  w  formach  wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy oraz okres rękojmi.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się:

  - w  dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu  zamówienia,   a  w  przypadku  gdy stwierdzono wady w toku tego Odbioru do dnia, w którym potwierdzono ich usunięcie,

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

- Dochodzenie  uprawnień z tytułu gwarancji nie wyklucza   możliwości    dochodzenia    przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił wadę przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji.

- Zabezpieczenie    służy    pokryciu    wszelkich    roszczeń    Zamawiającego    z    tytułu    niewykonania lub nienależytego  wykonania  umowy,  w  tym  roszczeń  z  tytułu  kar  umownych,  powstałych  wad  lub usterek oraz innych roszczeń odszkodowawczych powstałych w okresie rękojmi czy pokrycia kosztów prac wykonanych przez inne podmioty za Wykonawcę.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania robót  za  należycie  wykonane,  przez  co  należy  rozumieć  dzień  podpisania  końcowego protokołu odbioru robót budowlanych, po potrąceniu ewentualnych strat.

- Pozostałe  30  %  zabezpieczenia  zostanie  zatrzymane  na  czas  obowiązywania  rękojmi  za  wady,  dla pokrycia ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady, po potrąceniu ewentualnych strat.

- W  przypadku  opóźnienia  w  wykonaniu  robót  budowlanych  lub  przesunięcia  terminu  ich  wykonania termin   zwrotu   zabezpieczenia   wniesionego   w   gotówce   ulega   odpowiedniemu   przedłużeniu, z zachowaniem zasad określonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu. W przypadku zabezpieczenia wniesionego  w  innej  formie  Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie  przedłożyć  Zamawiającemu  dokumenty potwierdzające odpowiednie przedłużenie terminu zabezpieczenia.

- W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  w  formie  gwarancji  bankowej  lub  ubezpieczeniowej,  zapisy takiej gwarancji muszą przewidywać bezwarunkowy obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwot stanowiących  zaspokojenie  roszczeń  wskazanych  w  ust.  8,  ust.  9  oraz  ust.  10  niniejszego  paragrafu. Oprócz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszcza się jedynie zapisy o charakterze formalnym (tj. zapisy,    które    nie pozwalają    merytorycznie    kwestionować    zasadności    zgłoszonych    roszczeń Zamawiającego lub nie nakazują ich szczegółowego wykazania przez Zamawiającego).

- W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed upływem   terminu   ważności   dotychczasowego   zabezpieczenia   wniesionego    w   innej   formie   niż w pieniądzu,  zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie   w  pieniądzu,  poprzez  wypłatę  kwoty z dotychczasowego  zabezpieczenia.  Wypłata  nastąpi  nie  później  niż  w  ostatnim  dniu  ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia  na  jedną  lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zmiana  formy  zabezpieczenia  będzie  dokonywana  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia   i  bez zmniejszenia jego wartości.

§ 13.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w wykonanym przedmiocie zamówienia,  polegające  na  niezgodności  wykonanych  robót   z  umową. Okres rękojmi za wady wynosi 5 lat. Rękojmia za wady obejmuje oprócz robót budowlanych również materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlane, materiały użyte do jego wykonania oraz urządzenia),  na  okres  ……  miesięcy  licząc  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego przedmiotu  zamówienia,  na  warunkach  określonych  poniżej,   z  wyjątkiem  urządzeń,  na  które  ich producenci  udzielili  dłuższego  okresu  gwarancji  (wówczas  wg.  gwarancji  producenta).  Niniejsza umowa  i  zawarte  w  ofercie  oświadczenie  Wykonawcy  o udzieleniu  gwarancji  stanowią  dokument gwarancyjny.

- Wykonawca zapewnia, że wykonany w ramach umowy przedmiot zamówienia, będzie przez cały okres rękojmi  oraz  gwarancji  w  pełni  przydatny  do  korzystania  z  niego.  W  szczególności  wybudowany obiekt  i  wbudowane  urządzenia  nie  będą  miały  ubytków,  wad  lub  innych  uszkodzeń  utrudniających lub uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie oraz będą spełniały swoją funkcję.

- Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  oraz  rękojmi  za  wady  fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót i wbudowanych urządzeń.

- Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym - wymagany czas reakcji na usunięcie awarii - 48 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 6 godzin.

- W  przypadku  usunięcia  przez  Wykonawcę  istotnej  wady  lub  wykonania  wadliwej  części  Robót  na nowo,  termin  gwarancji  biegnie  na  nowo  od  chwili  usunięcia  istotnej  wady  lub  wykonania  wadliwej części robót. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu  o czas potrzebny na usunięcie wady.

- W  przypadku  nieusunięcia  wady  w  terminie  wskazanym  w  ust.  5  niniejszego  paragrafu  (w  trakcie obowiązywania rękojmi oraz gwarancji), niezależnie od uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obciążony Wykonawca lub będą pokrywane  z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Wykonawca  ma  obowiązek  wykonywania,  z  udziałem  przedstawiciela  Zamawiającego,  bezpłatnych przeglądów  gwarancyjnych  przedmiotu  zamówienia  przez  cały  okres  trwania  rękojmi  i  gwarancji, przeprowadzanych  nie  rzadziej  niż  raz  w  roku.  Każdorazowo  w  trakcie  przeglądów  gwarancyjnych zostaną  sporządzone  protokoły,  które  będą  zawierały  wykaz  ewentualnie  stwierdzonych  wad,  usterek lub uszkodzeń oraz terminy ich usunięcia lub naprawy. Koszty związane z tymi czynnościami zostały uwzględnione w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego serwisowania urządzeń  i instalacji do końca okresu jej obowiązywania,  z tym zastrzeżeniem, że koszty zakupu materiałów, urządzeń i części ponosi Zamawiający, jeżeli nie są one spowodowane wadą, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach gwarancji i rękojmi.

- Przed   upływem   terminu   rękojmi   i   gwarancji,   strony   uzgodnią   datę   końcowego   przeglądu gwarancyjnego. Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie  z udziałem osób upoważnionych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę.  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  usunięcia wad,   usterek   lub   naprawienia   uszkodzeń   stwierdzonych    w   protokole   z   końcowego   przeglądu gwarancyjnego w terminie obowiązywania gwarancji  i rękojmi.

- Wykonawca  zobowiązuje  się  przekazać  Zamawiającemu  najpóźniej  do  dnia  podpisania  protokołu odbioru   końcowego   przedmiotu   zamówienia,   pisemne   gwarancje   udzielone   przez   producentów urządzeń oraz materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 14.

- Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  przypadkach  przewidzianych w niniejszej Umowie, przewidzianych  prawem   (w  szczególności wskazanymi w Kodeksie cywilnym), jak również wtedy gdy:

  - na  skutek  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie   umowy   może   zagrozić   istotnemu      interesowi   bezpieczeństwa   państwa   lub bezpieczeństwu publicznemu;

  - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania lub kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy;

  - Wykonawca  w  chwili  zawarcia  umowy  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  art. 24 ust. 1 i  ust. 5 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

  - nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy;

  - zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  w  zakresie  uniemożliwiającym  wykonanie przedmiotu umowy;

  - Wykonawca  nie  rozpoczął  wykonywania  dokumentacji  projektowej  w  terminie  14    dni  od dnia podpisania umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

  - Wykonawca  nie  rozpoczął  wykonywania  robót  budowlanych  w  terminie  14    dni  od dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie;

  - Wykonawca  przerwał  wykonywanie  prac  projektowych  lub  robót  budowlanych  bez  obiektywnej i niezależnej od siebie przyczyny i przerwa ta jest dłuższa niż14 dni;

  - Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu   zamówienia,   STWiORB,   wskazaniami   Zamawiającego,   niniejszą   umową   lub przepisami  prawa,  w  tym  nie  zapewnia  właściwej  jakości  robót  budowlanych,  a  pomimo pisemnego  wezwania  Zamawiającego  i  wyznaczenia  w  nim  odpowiedniego  terminu  nie  zmienia sposobu wykonania umowy (realizacji umowy);

  - Wykonawca    powierzył    Podwykonawcy    realizację    części    zamówienia     z    naruszeniem któregokolwiek  z obowiązków  z  §  6  niniejszej  umowy  (w  szczególności bez  uprzedniego zgłoszenia  Podwykonawcy  Zamawiającemu),  a  pomimo  pisemnego  wezwania  Zamawiającego i wyznaczenia  w  nim  odpowiedniego  terminu  Wykonawca  nie  usunął  wskazanych  naruszeń  lub w przypadku kolejnego Podwykonawcy dopuścił się tego samego naruszenia;

  - wystąpi  konieczność  co  najmniej  trzykrotnego  dokonania  przez  Zamawiającego  bezpośredniej zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o  którym  mowa   w  §  6  niniejszej  umowy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

  - w  przypadku  opóźnienia  w  wykonaniu  umowy,  dłuższej  niż  21  dni  od  ustalonego   w umowie terminu wykonania dokumentacji projektowej lub robót budowlanych, chyba że został podpisany aneks przedłużający termin wykonania.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:

  - Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktury,  mimo  dodatkowego  wezwania  do zapłaty w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty za fakturę, określonego  w niniejszej umowie;

  - Zamawiający  odmawia,  bez  uzasadnionej  przyczyny,  odbioru  robót  lub  odmawia  podpisania protokołu odbioru robót;

  - Zamawiający   zawiadomi   Wykonawcę,   iż   wobec   zaistnienia   uprzednio   nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie  z  przyczyn  wskazanych  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  powinno  nastąpić  nie  później  niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny, która je uzasadnia.

- W  każdym  przypadku,  odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają następujących czynności:

  - w  terminie  7  dni  od  dnia  odstąpienia  od  umowy  strony  sporządzą  szczegółowy  protokół inwentaryzacyjny robót budowlanych, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym  z Zamawiającym i na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie;

  - Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robót wszystkie rzeczy należące do niego  i uporządkuje miejsce,  w  którym  roboty  budowlane  były  prowadzone,  w  terminie  do  14  dni od  odstąpienia  od umowy.

- W  przypadku  nie  wywiązania  się  lub  uchylania  się  przez  Wykonawcę  od  obowiązków  określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15.

- Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umownych oraz niezależnie   od   tego,   czy   Zamawiający   poniósł   szkodę,   Wykonawca   zapłaci   Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - za opóźnienie wykonania prac projektowych objętych umową w  wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego   brutto   za   każdy   rozpoczęty   dzień   opóźnienia   ponad   ostatni   dzień   terminu wyznaczonego w § 8 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy

  - za  opóźnienie  w  zakończeniu  robót  objętych  umową  w    wysokości  0,05  %  wynagrodzenia umownego   brutto   za   każdy   rozpoczęty   dzień   opóźnienia   ponad   ostatni   dzień   terminu wyznaczonego w § 8 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy;

  - za  opóźnienie  w  dostarczeniu  Zamawiającemu  w  terminie  (o  którym  mowa  w  §  8  ust. 1  pkt  2 niniejszej  umowy)  wszystkich  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  11  ust.  9  i  ust.  10 niniejszej umowy,  w  wysokości  0,01  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  za  każdy  rozpoczęty  dzień opóźnienia ponad ostatni dzień terminu wykonania przedmiotu umowy;

  - za opóźnienie w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń ujawnionych w trakcie odbioru końcowego lub  które  ujawniły  się  w okresie  rękojmi  i  gwarancji  w  wysokości  0,03  %  wynagrodzenia umownego   brutto   za   każdy   rozpoczęty   dzień   opóźnienia   ponad   ostatni   dzień   terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki;

  - w  przypadku  odstąpienia  Wykonawcy  od  wykonania  zamówienia  z  przyczyn  zależnych  od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto;

  - za   wykonywanie   robót   budowlanych   objętych   przedmiotem   umowy   przez   podmiot   inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy przypadek wykonywania takich robót;

  - w  przypadku  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiającemu;

  - w   przypadku   nieprzedłożenia   poświadczonej   za   zgodność   z   oryginałem   kopii   umowy o podwykonawstwo  lub  jej  zmiany,  w  wysokości  0,05    %  wynagrodzenia  umownego  brutto  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w jej przedłożeniu Zamawiającemu, licząc od dnia wskazanego w § 6 ust. 5 lub ust. 8 niniejszej umowy do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;

  - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  w wysokości 0,05  %  wynagrodzenia  umownego  brutto  za  każdy  rozpoczęty  dzień  od daty  wskazanej  w informacji, o której mowa w § 6 ust. 9 niniejszej umowy;

  - za  opóźnienie  w  zapłacie  (nieterminowej  zapłacie)  lub  w  przypadku  braku  zapłaty  wartości określonych  w  umowach  o  podwykonawstwo  w  wysokości  0,05  %  wynagrodzenia  umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia, w którym zapłata powinna nastąpić,

  - Za  niewypełnienie  obowiązku,  o  którym  mowa  w  §  17  niniejszej  umowy,  w  wysokości 5000  zł  za  każdą  osobę  objętą  przedmiotowym  obowiązkiem  skierowaną  do  realizacji zamówienia,  która  nie  będzie  zatrudniona  (przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę)  na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku:

  - jeżeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego zamówienia dłużej niż 21 dni od daty pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru w wysokości

0,05 %wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - odstąpienia  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zawinionych   od  Zamawiającego,  niezależnie  od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona,  która  poniosła  szkodę  może  dochodzić  swoich  roszczeń na zasadach ogólnych w  przypadku  udokumentowania rzeczywistej   wartości   szkody   i   jej   ścisłego   związku   z   nienależytym   wykonaniem   umownych obowiązków drugiej strony.

- Wymienione  w  ust.  1,  2,  3  niniejszego  paragrafu  kary  umowne  i  warunki  zadośćuczynienia  nie zwalniają stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni od  daty  wystąpienia  z  żądaniem  zapłaty.  Zamawiający  może  w  razie  opóźnienia   w  zapłacie  kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.

§ 16.

      - Zamawiający   przewiduje   możliwość   zmian   i   uzupełnień   postanowień   zawartej  umowy.

Strony dopuszczają dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach:

  - dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy,

  - zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę,

  - zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

      - Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć:

- wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp,

- wystąpienia siły wyższej;

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten może ulec zmianie na okres nie dłuższy jednak niż o czas trwania nw. okoliczności) w przypadku:

- wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezależnych od Stron umowy, których nie mogły one przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących możliwością niedotrzymania terminów zakończenia robót,

- wystąpienia  uzasadnionych  okoliczności  zaistniałych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy, które utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

- konieczności    przebudowy    uzbrojenia    podziemnego    nieujawnionego     w    dokumentacji projektowej,  która  utrudnia  lub  uniemożliwia  prawidłowe   i  terminowe  wykonanie  przedmiotu umowy,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe  organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli  wystąpi  brak  możliwości  wykonywania  robót  z  powodu    nie  dopuszczania  do  ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

- konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub wstrzymania  prac  budowlanych  przez  właściwy  organ  z  przyczyn  niezawinionych  przez Wykonawcę,

- wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych  odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub niewypałów,  które  mogą  skutkować  w  świetle  dotychczasowych  założeń  niewykonaniem  lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- gdy  którykolwiek  z  Członków  Konsorcjum  złożył  wniosek  o  ogłoszenie  upadłości  i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji może zostać przedłużony o czas trwania przerwy  w robotach, przy czym czas ten nie będzie  dłuższy  niż  czas  niezbędny  do  załatwienia  wszelkich  spraw  związanych  z  przejęciem robót przez pozostałych Partnerów Konsorcjum;

- zmiany   podwykonawców,   których   udział   w   realizacji   przedmiotu   umowy   zaakceptował Zamawiający;  jeżeli  zmiana  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie  mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powołał  się  w  trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

- zmiany kierownika budowy, kierownika robót lub projektantów dokumentacji; nowe osoby muszą spełniać wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji;

- zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jeżeli wzrost stawki VAT nastąpi po wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany  będzie  naliczyć  wyższą  stawkę  VAT  koszty  wzrostu  wartości  umowy  obciążają Wykonawcę;

- zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie;

- zmiany  technologii  oraz  materiałów  wykonania  elementów  robót,  w  szczególności  konieczność zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych/technologicznych  niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym  wykonaniem  robót; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia  do  realizacji  przez  Zamawiającego; zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy;

- wystąpienia  robót  zamiennych  lub  zaniechanych,  których  wartość  nie  zwiększa  wynagrodzenia umownego;

- obniżenia   wynagrodzenia   umownego,   pod   warunkiem   że   zmiany   te   będą   spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane);

- zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Pzp;

- wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy;

      - Stosownie  do  treści  art.  142 ust.  5  ustawy  Pzp  przewiduje  możliwość  zmiany  wysokości wynagrodzenia określonego w umowie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, w następujących przypadkach:

  - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości   minimalnego   wynagrodzenia   za   pracę   albo   wysokości   minimalnej   stawki godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

      - Za  okoliczności  niezależne  od  stron  umowy,  o  których  mowa  w  ust  2  pkt  3  ppkt  a)  niniejszego paragrafu,  rozumie  się  zdarzenia,  których  strony  nie mogły  przewidzieć,  którym  nie  mogły  zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, w tym:

  - długotrwałe  opady  deszczu,  śniegu,  długotrwałe  niskie  temperatury,  trąba  powietrzna,  huragan, powódź,  trzęsienie  ziemi  oraz  inne  anormalne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  przez okres co najmniej 14-u dni kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie, w szczególności   ze   względu   na   technologię   ich   wykonania   przy   zapewnieniu   odpowiednich warunków  atmosferycznych  zgodnie   z przyjętymi  normami  lub  przepisami  prawnymi,  jeżeli konieczność   wykonania   prac    w tym   okresie   nie   jest   następstwem   okoliczności,   za   które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

  - wystąpienie  realnych  utrudnień  nie  wynikających  z  winy  Wykonawcy,  a  powodujących  brak możliwości  realizacji  robót  budowlanych,  w  wyniku  których  zachodzi  konieczność  zmiany systemu  pracy  Wykonawcy,  bądź  konieczność  odejścia  od  standardowo  przyjętej  technologii realizacji obiektu;

  - działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

      - Zmiany, o których  mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu mogą nastąpić w przypadku:

  - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

  - gdy  zmiana  tych  osób  stanie  się  konieczna  z  jakichkolwiek  innych  przyczyn  niezależnych  od Wykonawcy,

  - na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków.

      - W przypadku zmiany o których mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu w zakresie mającym wpływ na   realizację   przedmiotu   zamówienia   -   odpowiednie   zapisy   umowy   zostaną   dostosowane   do obowiązującego stanu prawnego.

      - Zmiany,  o  których    mowa  w  ust.  2  pkt  8  i  pkt  9  niniejszego  paragrafu  muszą  być  nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; podstawę wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności.

      - W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust.  2  pkt  5  niniejszego  paragrafu Wykonawca  jest  uprawniony  w  terminie  30  dni  od  zmiany  wysokości  stawki  podatku  od  towarów i usług złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur  wystawionych  po  wejściu  w  życie  przepisów  zmieniających  stawkę  podatku  od  towarów i usług.  Wniosek  powinien  zawierać  wyczerpujące  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy  po  zmianie  niniejszej  umowy.  Zamawiający  oceni  czy  Wykonawca  wykazał rzeczywisty  wpływ  zmian  na  wzrost  kosztów  realizacji  niniejszej  umowy.  Po  ocenie  dostarczonych dokumentów  i  obliczeń  Strony  przystępują  do  negocjacji  w  zakresie  zwiększenia  wynagrodzenia umownego  brutto,  przy  czym  wynagrodzenie  umowne  netto  pozostanie  bez  zmian.  Wynagrodzenie brutto  Wykonawcy  ulega  zmianie  w  przypadku  wejścia  w  życie  zmiany  przepisów  w  zakresie wysokości  podatku  od  towarów  i  usług  (VAT)  mających  zastosowanie  w  czasie  realizacji  niniejszej umowy.  Wówczas,  wynagrodzenie  brutto  Wykonawcy  za  część  prac  wykonywaną  po  terminie wprowadzenia   zmiany   ulegnie   stosownym   zmianom,   natomiast   wartość   wynagrodzenia   netto pozostanie bez zmian.

      - W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust.  3 niniejszego  paragrafu Wykonawca  jest  uprawniony  w  terminie  30  dni  od  zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.   Wniosek   powinien   zawierać   wyczerpujące  uzasadnienie   faktyczne   i   wskazanie   podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w  szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykazać  związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia.  Wniosek  powinien  obejmować  jedynie  dodatkowe  koszty  realizacji  Umowy,  które Wykonawca   obowiązkowo   ponosi   w   związku   z   podwyższeniem   wysokości   płacy   minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających  z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia   za   pracę,   w   szczególności   koszty   podwyższenia   wynagrodzenia   w   kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. Zamawiający oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.

      - W  sytuacji  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  ust.  3  niniejszego  paragrafu Wykonawca  jest  uprawniony  w  terminie  30  dni  od  wprowadzenia  zmian  złożyć  Zamawiającemu pisemny  wniosek  o  zmianę  Umowy  w  zakresie  płatności  wynikających   z  faktur  wystawionych  po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki   na   ubezpieczenia   społeczne   lub   zdrowotne.   Wniosek   powinien   zawierać   wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy  po  zmianie  niniejszej  umowy,  w  szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykazać związek  pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  podwyższenia  wynagrodzenia  a  wpływem  zmiany  zasad, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może   obejmować   jedynie   dodatkowe   koszty   realizacji   niniejszej   umowy,   które   Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3  niniejszego paragrafu.  Zamawiający  oceni  czy  Wykonawca  wykazał  rzeczywisty  wpływ  zmian  w  zakresie podlegania  lub  zmian  wysokości  składek  na  wzrost  kosztów  realizacji  Umowy.  Po  ocenie  dostarczonych   dokumentów   i   obliczeń   Strony   przystępują   do  negocjacji   w   zakresie   zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto.

      - Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 5 i ust. 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT,  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  i  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

      - Obowiązek  wykazania  wpływu  zmian,  o  których  mowa  powyżej  niniejszego  paragrafu  na  zmianę wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  7  ust.  1  niniejszej  umowy  należy  do  Wykonawcy  pod  rygorem odmowy dokonania zmiany niniejszej umowy przez Zamawiającego.

      - Zmiany  mogą  być  zainicjowane  tylko  poprzez  złożenie  pisemnego  wniosku.  Wniosek  powinien zawierać:

  - opis zmiany,

  - uzasadnienie zmiany*,

  - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy;

*uzasadnienie zmiany  powinno  zawierać  opis  korzyści  z  tytułu  dokonania  zmiany  dla  zamawiającego np. w zakresie terminu i/lub kosztów (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy parametrów technicznych sprawnościowych oraz opis skutków zmian.

      - Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy.

      - Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy  (np.  zmiana  danych  teleadresowych,  osób  reprezentujących  strony  lub  oznaczenia  stron  umowy  – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego).

§ 17.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób  wykonujących  wskazane  poniżej  czynności  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  o  ile  nie  są wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

- Zamawiający wymaga aby min. 2 osoby wykonujące czynności na stanowiskach robotniczych podczas realizacji zamówienia było zatrudnionych u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, określonej w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 t. j.). W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca, na żądanie zamawiającego, w wyznaczonym terminie, przedłoży zamawiającemu:

  - oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

  - kopię umów o pracę , poświadczone za zgodność  z oryginałem. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- W przypadku nie spełnienia opisanych wymagań, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł  od każdej mniej niż wymagana liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz w ciągu 7 dni zatrudni kolejną osobę na wyżej wymienionych warunkach  i przekaże zamawiającemu opisane dokumenty. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 18.

- Wszelka  korespondencja  między  stronami  dotycząca  umowy  i  jej  wykonania  będzie  kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany adresu, strona, której to dotyczy,  zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym  drugą  stronę  na  piśmie.  Od  chwili  otrzymania  zawiadomienia,  korespondencja  wysyłana  jest na zmieniony adres.

- Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane będą na piśmie. Dopuszczalne jest też przesyłanie faksem lub drogą elektronicznego przekazu.

§ 19.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  cywilnego,  Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, ustawy o dozorze technicznym oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.

§ 20.

Strony  umowy  oświadczają,  że  wszystkie  sprawy  sporne  będą  rozstrzygać  we  własnym  zakresie  i dopiero gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 22.

Niniejszą  umowę  sporządzono  w  3  (trzech)  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  1  egz.  otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający.

§ 22.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

- potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- oferta przetargowa Wykonawcy,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- PFU,

- harmonogram rzeczowo – finansowy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY

# Footnotes

Wykonawca usuwa niepotrzebne.